| 设备型号 | XK-1625 (复合材料） |
| --- | --- |
| 有效切割面积(L*W) | 1000*1300mm ¦ 1800*1500mm ¦ 2500*1600mm ¦ 2500*1800mm ¦ 3000*2000mm |
| 外观尺寸(L*W) | 1700*2000mm ¦ 2500*2200mm ¦ 3200*2300mm ¦ 3200*2500mm ¦ 3700*2700mm |
| 特殊尺寸 | 可定制 |
| 切割工具 | 振动刀，拖刀，半刀，摄像头，绘图笔，光标，气动刀，飞刀，压轮，V槽刀，铣刀 |
| 安全装置 | 物理防撞机构+红外感应防撞，保证生产安全 |
| 切割厚度 | 0.2-50mm |
| 切割材料 | 蜂窝纸板、亚克力板、瓦楞纸、塑料瓦楞板、灰板纸、白卡纸、胶片、复合材料、皮料、布料、胶板、珍珠棉、铝塑板和泡沫KT板等多种材料。 |
| 切割速度 | ≤1200mm/s（实际速度取决于材料及切割的图形） |
| 切割精度 | ±0.1mm |
| 重复精度 | ≦0.05mm |
| 切割圆形直径 | ≧2mm 直径 |
| 定位方式 | 激光灯定位或CCD摄像头定位 |
| 材料固定方式 | 真空吸附 可选智能多分区真空吸附和跟随吸附 |
| 传输接口 | 以太网口 |
| 兼容软件格式 | AI软件、AutoCAD、CorelDRAW和所有的盒型设计软件都可以直接输出，无需转换，且带自动优化 |
| 指令系统 | DXF，HPGL兼容格式 |
| 操作面板 | 多语言液晶触控面板 |
| 传动系统 | 高精度直线导轨，进口同步带，日本三菱伺服电机及驱动器 |
| 电源电压 | 交流220V 380V ±10%，50HZ；整机功率9kw；保险丝规格6A |
| 气泵功率 | 7.5KW |
| 工作环境 | 温度：-10℃~40℃，湿度：20%~80%RH |
| 应用行业 | 包装、广告、服装、纺织、家居、纺织等 |

| 设备型号 | XK-1625/1630/1610/1615 |
| --- | --- |
| 有效切割面积(L*W) | 1400*1000mm ¦ 1800*1300mm ¦ 2500*1600mm ¦ 2500*1800mm ¦ 3000*2000mm |
| 外观尺寸(L*W) | 2100*1700mm ¦ 2500*2000mm ¦ 3200*2300mm ¦ 3200*2500mm ¦ 3700*2700mm |
| 特殊尺寸 | 可定制 |
| 切割工具 | 振动刀，拖刀，半刀，摄像头，绘图笔，光标，气动刀，飞刀，压轮，V槽刀，铣刀 |
| 安全装置 | 物理防撞机构+红外感应防撞，保证生产安全 |
| 切割厚度 | 0.2-60mm（可定制加高） |
| 切割材料 | 蜂窝纸板、瓦楞纸、中空板、灰板纸、白卡纸、胶片、复合材料、皮料、布料、胶板、珍珠棉、保温隔音棉、垫片等多种材料。 |
| 切割速度 | ≤1200mm/s（实际速度取决于材料及切割的图形） |
| 切割精度 | ±0.1mm |
| 重复精度 | ≦0.05mm |
| 切割圆形直径 | ≧3mm 直径 |
| 定位方式 | 激光灯定位或CCD摄像头定位 |
| 材料固定方式 | 真空吸附 |
| 传输接口 | 以太网口 |
| 兼容软件格式 | AI软件、AutoCAD、CorelDRAW和所有的盒型设计软件都可以直接输出，无需转换，且带自动优化 |
| 指令系统 | DXF，HPGL兼容格式 |
| 操作面板 | 多语言液晶触控面板 |
| 传动系统 | 高精度直线导轨，7级精插齿轮齿条啮合传动结构，日本三菱伺服电机及驱动器 |
| 电源电压 | 交流220V 380V ±10%，50HZ；整机功率9kw；保险丝规格6A |
| 气泵功率 | 7.5KW |
| 工作环境 | 温度：-10℃~40℃，湿度：20%~80%RH |
| 应用行业 | 服装、纺织、家居、鞋包、真皮、隔音保温、密封、汽车、航空、新能源等 |

★电脑数控，自动切割，7寸液晶工业触摸屏，标配台达伺服（可选配松下、三菱、安川等伺服电机）。

★标配纯平铝台面+合理的分区吸风，确保台面平整度和吸风效果更好地满足需求。选配蜂窝板台面。

★可实现任意点定位切割，切断、半断、红外激光灯定位（基本功能），压痕、V型槽、CCD定位、笔写（选配功能）。

★机头噪音在65分贝左右，风机噪音可通过增加消音装置或将出风口导出室外减小。

★标配钨钢材质的振动刀片，枪头采用高速主轴电机，每分钟转速可达到25000转。可选配V型槽刀、铣刀、圆刀、压痕刀等多种刀具。

★传动系统采用上银直线导轨+钢丝静音皮带（可选配齿轮+齿条），保证精度和准度。

★原装欧姆龙光电感应开关，确保机器使用寿命。

★台湾松达真空气泵，确保吸附定位精准。

★切割软件+图形编辑软件，安装方便，操作简单。

★提供远程指导安装、培训、售后服务，终身免费升级软件。

★对卷料行业，可选配放料架。

- 电脑数控，自动切割，7寸液晶工业触摸屏，标配台达伺服（可选配松下、三菱、安川等伺服电机）。

- 标配纯平铝台面+合理的分区吸风，确保台面平整度和吸风效果更好地满足需求。选配蜂窝板台面。

- 可实现任意点定位切割，切断、半断、红外激光灯定位（基本功能），压痕、V型槽、CCD定位、笔写（选配功能）。

- 机头噪音在65分贝左右，风机噪音可通过增加消音装置或将出风口导出室外减小。

- 产品描述：振动刀切割机-找金人智能,国内专业的振动刀切割机生产公司,专注防护服切割机,PVC切割机,皮革切割机,等非金属材料智能切割机定制企业。

切割材料

★不超过60mm的非金属材料，包括：瓦楞纸、汽车脚垫、汽车内饰、纸箱、彩盒、软PVC水晶垫、复合密封圈材料、真皮、皮革、鞋底、橡胶、纸板、灰板、KT板、珍珠棉、海绵、复合材料、毛绒玩具等等。

应用行业

★服装、箱包、手袋和制鞋行业用于切割布料、皮革

★玩具行业切割复合材料

★广告行业切割KT板等

★家居行业切割水晶桌垫、沙发套、防滑垫等

★汽车行业切割汽车座椅套、脚垫等

★包装行业用于切割瓦楞纸、灰板纸、坑纸、珍珠棉、泡棉等